## Slide 1
ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากชุมชน
แบบระบบบึงประดิษฐ์ด้วยพุทธรักษาและตาลปัตรฤาษี
กรณีศึกษา : ชุมชนแม่หรั่งงอกงาม อ.ไทรน้อย จ. นนทบุรี
จัดทำโดย
นายฉัตรชัย ยาทะเล
นางสาววิไล รอดกลิ่น
นางสาวศศิวรรณ เกตบท
อาจารย์ที่ปรึกษา ว่าที่ร้อยตรี วิชัย โกศัลวัฒน์
มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
The Efficiency of Wastewater Treatment from Community by Constructed Wetland System using Canna warscewiezii Dietr and Limnocharis flava (L.) Buch,
Case Study: Mae Rang Ngok Ngam Community, Sai Noi district, Nonthaburi Province

## Slide 2
  1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ
  1.2 กรอบแนวคิดในการศึกษา
  1.3 วัตถุประสงค์การศึกษา
  1.4 ขอบเขตการศึกษา
  1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  1.6 นิยามศัพท์
  บทที่ 1 บทนำ

## Slide 3
  1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ
ชุมชนแม่หรั่งงอกงาม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
บ่อรวบรวมน้ำเสีย
ไม่มีการบำบัดน้ำเสีย
ระบายลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ
แหล่งน้ำธรรมชาติเสื่อมโทรม

## Slide 4
  1.2 กรอบแนวคิดในการศึกษา
น้ำเสียจากชุมชนแม่หรั่งงอกงาม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
ศึกษาแนวพระราชดำริการจัดการน้ำเสียโดยวิธีพึ่งพาธรรมชาติ
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ ประเภทน้ำไหลบนผิวดิน
บ่อควบคุม (ไม่มีพืช)
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำโดยวิธีทางเคมีทั้งก่อนการบำบัดและหลังการบำบัด 1. ค่าบีโอดี 2. สารแขวนลอย 3. ไนโตรเจน 4. ฟอสฟอรัส
เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียชุมชน ของบ่อทดลอง (มีพืช) กับ บ่อควบคุม (ไม่มีพืช)
ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียชุมชน
ได้ระบบบึงประดิษฐ์ที่เหมาะสมในการบำบัดน้ำเสียชุมชน
บ่อควบคุม (มีพืช)
ชั้นดินผสมทราย
ชั้นกรวด
ชั้นดินผสมทราย
ชั้นกรวด
พุทธรักษา และ ตาลปัตรฤาษี

## Slide 5
  1.3 วัตถุประสงค์
2. ระบบบึงประดิษฐ์ที่เหมาะสมในการบำบัดน้ำเสียชุมชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียชุมชน แบบระบบบึงประดิษฐ์ด้วยพุทธรักษาและตาลปัตรฤาษี

## Slide 6
  1.4 ขอบเขตการศึกษา
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ ประเภทน้ำไหลบนผิวดิน (ขนาดบ่อ กว้าง 0.5 เมตร ยาว 2.0 เมตร ลึก 0.6 เมตร)
พุทธรักษาดอกสีแดง และตาลปัตรฤาษี
ตรวจคุณภาพน้ำโดยวิธีทางเคมี บีโอดี ของแข็งแขวนลอย ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส
ระยะเวลากักพักชลศาสตร์ 9 วัน
ขอบเขตการศึกษา
น้ำเสียชุมชนแม่หรั่งงอกงาม
(แต่ละบ่อมีปริมาณ 150 ลิตร)

## Slide 7
  1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
2.ได้ระบบบึงประดิษฐ์ที่เหมาะสมใน การบำบัดน้ำเสียชุมชน
ประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียชุมชน

## Slide 8
เวลา 9 วันที่น้ำถูกกักพัก ที่มีการไหลอย่างต่อเนื่อง
ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสีย
สารประกอบไนโตรเจนที่อยู่ในรูป ของแอมโมเนีย และอินทรีย์ไนโตรเจน
พื้นที่ที่ปลูกพุทธรักษารวมกับตาลปัตรฤาษี โดยให้เสียน้ำไหลผ่าน ลำต้น ตามระยะเวลากักพักชลศาสตร์
น้ำเสียจากบ่อรวบรวมของชุมชน แม่หรั่งงอกงาม
ตะกอนที่ลอยอยู่ในน้ำ และสามารถมองเห็นได้
ฟอสฟอรัสที่อยู่ในรูปของฟอสเฟต มีทั้งละลายน้ำและไม่ละลายน้ำ
ความสามารถในการบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยระบบบึงประดิษฐ์
  1.6 นิยามศัพท์
ประสิทธิภาพการบำบัด
ระบบบึงประดิษฐ์
น้ำเสียชุมชน
ระยะเวลากักพักชลศาสตร์
บีโอดี
ของแข็งแขวนลอย
ไนโตรเจน
ฟอสฟอรัส
นิยามศัพท์
Notes: พัก

## Slide 9: บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 ชุมชนแม่หรั่งงอกงาม
2.2 น้ำเสีย
2.3 ระบบบำบัดน้ำเสีย
2.4 วัสดุชั้นกรองที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์
2.5 พืชที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์
2.6 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
2.7 เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้ำ
2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

## Slide 10
  2.1 ชุมชนแม่หรั่งงอกงาม
บ้านเรือน
ท่อรวบรวม
น้ำเสีย
ท่อรวบรวม
น้ำเสียของ
แต่ละบ้าน
บ่อรวบรวมน้ำเสีย
ท่อใหญ่ที่ระบายน้ำเสียออกสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ
แผนผังแสดงการระบายน้ำเสียของชุมชนแม่หรั่งงอกงาม

## Slide 11
  2.2 น้ำเสีย
โรติเฟอร์
โปรโตซัว
สาหร่าย
รา
แบคทีเรีย
น้ำเสีย
นิยามและความหมาย
ประสิทธิภาพ
ผลกระทบของน้ำเสียต่อสิ่งแวดล้อม
แหล่งที่มาของน้ำเสีย
ลักษณะของน้ำเสีย
ทางชีวภาพ
ทางเคมี
ทางกายภาพ
อุตสาหกรรม
เกษตรกรรม
ชุมชน
ทางด้านเศรษฐกิจ
ทางด้านกลิ่น
ทางด้านความสวยงาม
ทางด้านสาธารณสุข
ทางการผลิตน้ำ
อุณหภูมิ
สี
กลิ่น
ของแข็งในน้ำ
สารอินทรีย์
สารอนินทรีย์

## Slide 12
  2.3 ระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบึงประดิษฐ์
ระบบบ่อปรับเสถียร
ระบบบ่อเติมอากาศ
ระบบแอกทิเวเต็จสลัดจ์
ระบบแผ่นหมุนชีวภาพ
ระบบโปรยกรอง
แบบคลองวนเวียน
แบบปรับเสถียรสัมผัส
แบบกวนสมบูรณ์
แบบเอสบีอาร์
บ่อแฟคคัลเททีฟ
บ่อแอนแอโรบิก
บ่อบ่ม
แบบน้ำไหลบนผิวดิน
แบบน้ำไหลใต้ผิวดิน

## Slide 13
ระบบโปรยกรอง

## Slide 14
ระบบแผ่นหมุนชีวภาพ

## Slide 15
ระบบแอกทิเวเต็จสลัดจ์แบบกวนสมบูรณ์

## Slide 16
ระบบแอกทิเวเต็จสลัดจ์แบบปรับเสถียรสัมผัส

## Slide 17
ระบบแอกทิเวเต็จสลัดจ์แบบคลองวนเวียน

## Slide 18
ระบบแอกทิเวเต็จสลัดจ์แบบเอสบีอาร์

## Slide 19
ระบบบ่อเติมอากาศ

## Slide 20
ระบบบ่อปรับเสถียร

## Slide 21
ระบบบึงประดิษฐ์

## Slide 22
แบบน้ำไหลตามแนวราบ
แบบน้ำไหลตามแนวดิ่ง
ของแข็งแขวนลอย
บีโอดี
ไนโตรเจน
ฟอสฟอรัส
เชื้อโรค
ชนิดพันธุ์พืช
ระดับน้ำ
ชั้นดิน
การถ่ายทอดออกซิเจน
จุลินทรีย์
ระยะเวลากักพักชลศาสตร์
ความหนาแน่นของพืช
พืชใต้น้ำ
พืชโผล่พ้นน้ำ
พืชลอยน้ำ
พืชชายน้ำ
ระบบบึงประดิษฐ์
ประเภทของ ระบบบึงประดิษฐ์
องค์ประกอบของระบบบึงประดิษฐ์
กลไกการบำบัดน้ำเสียในระบบบึงประดิษฐ์
ข้อดีและข้อเสีย
แบบน้ำตื้นเท่ากันตลอด
แบบน้ำตื้น-น้ำลึก- น้ำตื้น สลับกัน
แบบน้ำไหลบนผิวดิน
แบบน้ำไหลใต้บนผิวดิน

## Slide 23
ระบบบึงประดิษฐ์ประเภทแบบน้ำไหลบนผิวดิน
แบบน้ำตื้น-น้ำลึก- น้ำตื้น สลับกัน

## Slide 24
ระบบบึงประดิษฐ์ประเภทแบบน้ำไหลบนผิวดิน
แบบน้ำตื้นเท่ากันตลอด

## Slide 25
ระบบบึงประดิษฐ์ประเภทแบบน้ำไหลใต้ผิวดิน
แบบน้ำไหลตามแนวราบ

## Slide 26
ระบบบึงประดิษประเภทแบบน้ำไหลใต้ผิวดิน
แบบน้ำไหลตามแนวดิ่ง

## Slide 27
ขนาดบ่อทดลอง
กว้าง 0.5 ม.
ลึก 0.6 ม.
ยาว 2.0 ม.
สูง 0.35 ม.

## Slide 28
องค์ประกอบในน้ำเสีย | กลไกการบำบัด
ของแข็งแขวนลอย | - การตกตะกอน - การกรอง
บีโอดี | - การย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ - การตกตะกอน
ไนโตรเจน | พืชนําไปใช้ - การระเหยของแอมโมเนีย ปฏิกิริยาหมุนเวียนไนโตรเจนโดยจุลินทรีย์
ฟอสฟอรัส | - ดูดซับโดยดิน - พืชนําไปใช้
เชื้อโรค | - การตกตะกอนและการกรอง - การตายตามธรรมชาติ - รังสี UV - โดยสารปฏิชีวนะจากการพืช
กลไกการบำบัดน้ำเสียในระบบบึงประดิษฐ์

## Slide 29
  2.4 วัสดุชั้นกรองที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์
วัสดุชั้นกรองที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์
ดินร่วน
ดินทราย
กรวด
ดินเหนียว

## Slide 30
  2.5 พืชที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์
พืชที่ใช้ในระบบ บำบัดน้ำเสีย แบบบึงประดิษฐ์
พุทธรักษา
ตาลปัตรฤาษี
ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์
ชนิดของ พุทธรักษา
สายพันธุ์ที่นิยมปลูกทั่วไป
ประโยชน์
ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์
ประโยชน์
ราก
ลำต้น
ดอก
เมล็ด
ใบ
ดอกสีแดง
ดอกสีส้ม
ดอกสีเหลืองอ่อน
ดอกสีเหลืองปนส้ม
ดอกสีชมพู
ดอกสีเหลือง
ราก
ลำต้น
ใบ
ดอก
เมล็ด
C.glauca Linn
C.warscewiezii Dietr.
C.flaccid Salisb.
C.indica Linn.
C.iridiflora Ruiz&Pav.

## Slide 31
  2.6 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
บีโอดี
ของแข็งเขวนลอย
ฟอสฟอรัส
ไนโตรเจน
วิธีตรวจวิเคราะห์ฟอสฟอรัส
หลักการฟอสฟอรัส
วิธีตรวจวิเคราะห์ไนโตรเจน
หลักการไนโตรเจน
วิธีตรวจวิเคราะห์บีโอดี
หลักการบีโอดี
หลักการของแข็งเขวนลอย
วิธีตรวจวิเคราะห์ของแข็งแขวนลอย

## Slide 32
  2.7 เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้ำ
เครื่องชั่งหยาบ
เครื่องชั่งละเอียด
แบบมีคานชั่ง
  เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้ำ
  เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง
  เครื่องชั่ง
  การไตเตรท
แบบลำแสงเดี่ยว
แบบลำแสงคู่
แบบกล
การไตเตรทแบบ
อัตโนมัติ
แบบอิเล็กทรอนิกส์
การไตเตรทแบบ
ใช้บิวเรตต์แก้ว

## Slide 33
ลักษมณ ทองอินทร์ (2554 )
ได้ศึกษา ถึงประสิทธิภาพของพืชธูปฤาษีและ กกกลม ในการบำบัดน้ำเสียชุมชนโดยพื้นที่ชุ่มน้ำประดิษฐ์แบบไหลผ่าน ลำต้น ใช้น้ำเสียจริงของชุมชนบ้านเว๊ะ
ประสิทธิภาพการบำบัด บีโอดีได้ 84.88% สารแขวนลอยได้ 91.24% ทีเคเอ็นได้ 67.88%, ฟอสฟอรัสได้ 68.86%
สรุปผล ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียจากชุมชน ด้วยพืชธูปฤาษีและกกกลม ได้ผลดี ที่สุด ที่ระยะเวลากักพักชลศาสตร์ 9 วัน
นิสิต จงศุภวิศาลกิจ (2553)
ได้ศึกษา ถึงประสิทธิภาพของหญ้าแฝกสายพันธุ์สงขลา ในการบำบัดน้ำเสียชุมชนพื้นที่เทศบาลพนมทวน โดยการเปรียบเทียบรอบหมุนเวียน 1 และ 2
ประสิทธิภาพการบำบัด
บีโอดีได้ 84.88% ฟอสฟอรัสได้ 98.63% ทีเคเอ็นได้ 72.73 %
สรุปผล ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียจากชุมชน ด้วยหญ้าแฝกได้ผลดี ในรอบหมุนเวียนที่ 2
  2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

## Slide 34: บทที่ 3 วิธีดำเนินการ
3.1 รูปแบบการวิจัย
3.2 วัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย
3.3 ขั้นตอนการวิจัย

## Slide 35
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงทดลอง เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียจากชุมชนแม่หรั่งงอกงาม โดยระบบบึงประดิษฐ์ด้วยพุทธรักษาและตาลปัตรฤาษี โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
  3.1 รูปแบบการวิจัย
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียชุมชน แบบระบบบึงประดิษฐ์ด้วยพุทธรักษาและตาลปัตรฤาษี
เพื่อให้ได้ระบบบึงประดิษฐ์ที่เหมาะสมในการบำบัดน้ำเสียชุมชน

## Slide 36
  3.2 วัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย
วัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย
วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์สําหรับภาคสนาม
วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
สร้างระบบบึงประดิษฐ์
สำหรับเก็บตัวอย่างน้ำ
สารเคมี
วัสดุ และอุปกรณ์
เครื่องมือตรวจวิเคราะห์

## Slide 37
  3.2 วัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย
โถดูดความชื้น
เครื่องชั่งละเอียด
ตู้อบ
สารเคมี
เครื่องสเปกโตโฟโตมิเตอร์
ชุดไตเตรท

## Slide 38
  3.3 ขั้นตอนการวิจัย
ขั้นตอนการวิจัย
ขั้นเตรียมการ
ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล
การทดลอง
สรุปและนำเสนอ
วิเคราะห์ผล
อภิปรายผล

## Slide 39
  แผนภูมิที่ 3.1 แสดงขั้นตอนการทดลอง
ถังกระจายน้ำเสีย 1
ถังกระจายน้ำเสีย 2
บ่อควบคุมไม่มีพืช
ชั้นดินผสมทราย
ชั้นกรวด
บ่อทดลองมีพืช
พุทธรักษา และตาลปัตรฤาษี
ชั้นดินผสมทราย
ชั้นกรวด
ตรวจคุณภาพน้ำหลังการบำบัด โดยวิธีทางเคมี
(บีโอดี ,ของแข็งแขวนลอย , ไนโตรเจน ,ฟอสฟอรัส )
วิเคราะห์คุณภาพน้ำ
น้ำเสียจากชุมชนแม่หรั่งงอกงาม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
ตรวจคุณภาพน้ำก่อนการบำบัด โดยวิธีทางเคมี
(บีโอดี ,ของแข็งแขวนลอย , ไนโตรเจน ,ฟอสฟอรัส )

## Slide 40
4.1 การสร้างระบบบึงประดิษฐ์
4.2 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
4.3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
4.4 ประสิทธิภาพของระบบบึงประดิษฐ์ในการบำบัดน้ำเสียชุมชน
4.5 อภิปรายผล
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผล

## Slide 41
  4.1 การสร้างระบบบึงประดิษฐ์
  การสร้างระบบบึงประดิษฐ์
การสร้างบ่อทดลอง
การเตรียมวัสดุชั้นกรอง
การปลูกพืชลงในบ่อทดลอง
การปล่อยน้ำเสียเข้าสู่ ระบบบึงประดิษฐ์

## Slide 42
  4.1 การสร้างระบบบึงประดิษฐ์
การสร้างบ่อทดลอง

## Slide 43
  4.1 การสร้างระบบบึงประดิษฐ์
การเตรียมวัสดุชั้นกรอง

## Slide 44
  4.1 การสร้างระบบบึงประดิษฐ์
การปลูกพืชลงในบ่อทดลอง

## Slide 45
  4.1 การสร้างระบบบึงประดิษฐ์
การปล่อยน้ำเสียเข้าสู่ระบบบึงประดิษฐ์

## Slide 46
  4.1 การสร้างระบบบึงประดิษฐ์

## Slide 47
  4.2 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
การเก็บตัวอย่างน้ำ
การตรวจวิเคราะห์ ค่าบีโอดี
การตรวจวิเคราะห์ ค่าของแข็งแขวนลอย
การตรวจวิเคราะห์ ค่าไนโตรเจน
การตรวจวิเคราะห์ ค่าฟอสฟอรัส

## Slide 48
  4.2 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
การเก็บตัวอย่างน้ำ
1
2
3
1
2
3

## Slide 49
  4.2 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
การตรวจวิเคราะห์ค่าบีโอดี

## Slide 50
  4.2 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
การตรวจวิเคราะห์ค่าของแข็งแขวนลอย

## Slide 51
  4.2 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
การตรวจวิเคราะห์ค่าไนโตรเจน

## Slide 52
การตรวจวิเคราะห์ค่าฟอสฟอรัส
  4.2 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

## Slide 53
  4.3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
  ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
  คุณภาพน้ำก่อนการบำบัด
  คุณภาพน้ำคุณภาพน้ำหลังการบำบัด

## Slide 54
  4.3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
พารามิเตอร์ | คุณภาพน้ำก่อนการบำบัด (มิลลิกรัม/ลิตร)
บีโอดี | 180.00
ของแข็งแขวนลอย | 175.00
ไนโตรเจน | 39.00
ฟอสฟอรัส | 0.95
  คุณภาพน้ำก่อนการบำบัด
ตารางที่ 4.1 แสดงคุณภาพน้ำก่อนการบำบัด

## Slide 55
  4.3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
หน่วยการทดลอง | จุดเก็บน้ำ (จุดที่) | การตรวจวิเคราะห์ค่าบีโอดี | 
 |  | ปริมาณบีโอดี (มิลลิกรัม/ลิตร) | ค่าเฉลี่ยปริมาณบีโอดี (มิลลิกรัม/ลิตร)
บ่อทดลอง (มีพืช) | 1 | 44.00 | 40.00
 | 2 | 40.00 | 
 | 3 | 36.00 | 
บ่อควบคุม (ไม่มีพืช) | 1 | 145.50 | 141.83
 | 2 | 150.00 | 
 | 3 | 130.00 | 
ตารางที่ 4.2 แสดงผลการตรวจวิเคราะห์ค่าบีโอดีหลังการบำบัด
  คุณภาพน้ำหลังการบำบัด

## Slide 56
  4.3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
หน่วยการทดลอง | จุดเก็บน้ำ (จุดที่) | การตรวจวิเคราะห์ค่าของแข็งแขวนลอย | 
 |  | ปริมาณของแข็ง แขวนลอย(มิลลิกรัม/ลิตร) | ค่าเฉลี่ยปริมาณของแข็งแขวนลอย (มิลลิกรัม/ลิตร)
บ่อทดลอง (มีพืช) | 1 | 40.00 | 46.66
 | 2 | 55.00 | 
 | 3 | 45.00 | 
บ่อควบคุม (ไม่มีพืช) | 1 | 160.00 | 140.00
 | 2 | 135.00 | 
 | 3 | 125.00 | 
ตารางที่ 4.3 แสดงผลการตรวจวิเคราะห์ค่าของแข็งแขวนลอยหลังการบำบัด

## Slide 57
  4.3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
ตารางที่ 4.4 แสดงผลการตรวจวิเคราะห์ค่าไนโตรเจนหลังการบำบัด
หน่วยการทดลอง | จุดเก็บน้ำ (จุดที่) | การตรวจวิเคราะห์ค่าไนโตรเจน | 
 |  | ปริมาณไนโตรเจน (มิลลิกรัม/ลิตร) | ค่าเฉลี่ยปริมาณไนโตรเจน (มิลลิกรัม/ลิตร)
บ่อทดลอง (มีพืช) | 1 | 0.27 | 0.26
 | 2 | 0.26 | 
 | 3 | 0.24 | 
บ่อควบคุม (ไม่มีพืช) | 1 | 0.78 | 0.83
 | 2 | 0.85 | 
 | 3 | 0.87 | 

## Slide 58
  4.3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
หน่วยการทดลอง | จุดเก็บน้ำ (จุดที่) | การตรวจวิเคราะห์ค่าฟอสฟอรัส | 
 |  | ปริมาณฟอสฟอรัส (มิลลิกรัม/ลิตร) | ค่าเฉลี่ยปริมาณฟอสฟอรัส (มิลลิกรัม/ลิตร)
บ่อทดลอง (มีพืช) | 1 | 0.27 | 0.26
 | 2 | 0.26 | 
 | 3 | 0.24 | 
บ่อควบคุม (ไม่มีพืช) | 1 | 0.78 | 0.83
 | 2 | 0.85 | 
 | 3 | 0.87 | 
ตารางที่ 4.5 แสดงผลการตรวจวิเคราะห์ค่าฟอสฟอรัสหลังการบำบัด

## Slide 59
  4.4 ประสิทธิภาพของระบบบึงประดิษฐ์ในการบำบัดน้ำเสียชุมชน
  ประสิทธิภาพของระบบบึงประดิษฐ์ ในการบำบัดน้ำเสียชุมชน
  ประสิทธิภาพการบำบัดบีโอดี
  ประสิทธิภาพการบำบัดของแข็งแขวนลอย
  ประสิทธิภาพการบำบัดไนโตรเจน
  ประสิทธิภาพการบำบัดฟอสฟอรัส

## Slide 60
  4.4 ประสิทธิภาพของระบบบึงประดิษฐ์ในการบำบัดน้ำเสียชุมชน
  ประสิทธิภาพการบำบัดบีโอดี
Chart: บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand : BOD)
| บ่อควบคุมที่ไม่มีพืช | บ่อทดลองที่มีพืช
คอลัมน์1 | 21.2 | 77.77

## Slide 61
  4.4 ประสิทธิภาพของระบบบึงประดิษฐ์ในการบำบัดน้ำเสียชุมชน
  ประสิทธิภาพการบำบัดของแข็งแขวนลอย
Chart: ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids : SS)
| บ่อควบคุมที่ไม่มีพืช | บ่อทดลองที่มีพืช
คอลัมน์1 | 20 | 73.33

## Slide 62
  4.4 ประสิทธิภาพของระบบบึงประดิษฐ์ในการบำบัดน้ำเสียชุมชน
  ประสิทธิภาพการบำบัดไนโตรเจน
Chart: ไนโตรเจน (Total Kjeldahl Nitrogen : TKN)
| บ่อควบคุมที่ไม่มีพืช | บ่อทดลองที่มีพืช
คอลัมน์1 | 11.13 | 71.13

## Slide 63
  4.4 ประสิทธิภาพของระบบบึงประดิษฐ์ในการบำบัดน้ำเสียชุมชน
  ประสิทธิภาพการบำบัดฟอสฟอรัส
Chart: ฟอสฟอรัส (Total Phosphate : TP)
| บ่อควบคุมที่ไม่มีพืช | บ่อทดลองที่มีพืช
คอลัมน์1 | 12.63 | 72.63

## Slide 64
  4.5 อภิปรายผล
ตารางที่ 4.10 แสดงประสิทธิภาพของระบบบึงประดิษฐ์ในการบำบัดน้ำเสียชุมชน
พารามิเตอร์ | ประสิทธิภาพการบำบัด (ร้อยละ) | 
 | บ่อทดลองที่มีพืช | บ่อควบคุมที่ไม่มีพืช
บีโอดี | 77.77 | 21.20
ของแข็งแขวนลอย | 73.33 | 20.00
ไนโตรเจน | 71.13 | 11.13
ฟอสฟอรัส | 72.63 | 16.63

## Slide 65
  4.5 อภิปรายผล
ค่าบีโอดี ร้อยละ 77.77 จากบ่อทดลองที่มีพืช กับค่าบีโอดี ร้อยละ 21.20 จากบ่อควบคุมที่ไม่มีพืช ตามลำดับ พบว่าแตกต่างกัน ร้อยละ 56.57
  ค่าของแข็งแขวนลอย ร้อยละ 73.33 จากบ่อทดลองที่มีพืชกับค่าของแข็งแขวนลอย ร้อยละ 20.00 จากบ่อควบคุมที่ไม่มีพืช ตามลำดับ พบว่าแตกต่างกันร้อยละ 53.33
  ค่าไนโตรเจน ร้อยละ 71.13 จากบ่อทดลองที่มีพืช กับค่าไนโตรเจน ร้อยละ 11.13 จากบ่อควบคุมที่ไม่มีพืช ตามลำดับ พบว่าแตกต่างกัน ร้อยละ 60.00
  ค่าฟอสฟอรัส ร้อยละ 72.63 จากบ่อทดลองที่มีพืชกับค่าฟอสฟอรัส ร้อยละ 12.63 จากบ่อควบคุมที่ไม่มีพืช ตามลำดับ พบว่าแตกต่างกัน ร้อยละ 60.00

## Slide 66
5.1 สรุปผล
5.2 ข้อเสนอแนะ
บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ

## Slide 67
  5.1 สรุปผล
  สรุปผล
2. ระบบบึงประดิษฐ์
1. ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียชุมชน

## Slide 68
  5.1 สรุปผล
ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียชุมชน
ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียของบ่อทดลองที่มีพืช สูงกว่าบ่อควบคุมที่ไม่มีพืช ในทุก ค่าความสกปรก คือ บีโอดี ร้อยละ 56.57 ของแข็งแขวนลอย ร้อยละ 53.33 ฟอสฟอรัส ร้อยละ 60.00 ไนโตรเจน ร้อยละ 60.00 และฟอสฟอรัส ร้อยละ 60.00 ดังนั้นการใช้พืช ในระบบบึงประดิษฐ์ มีประสิทธิภาพการบําบัดน้ำเสียได้ดีกว่าการไม่ใช้พืชบำบัด
การใช้พุทธรักษาและตาลปัตรฤาษี บำบัดน้ำเสียในระบบบึงประดิษฐ์ สามารถนำมาบำบัดน้ำเสียจากชุมชนได้ โดยให้ค่าประสิทธิภาพการบําบัดบีโอดีได้สูงสุด เท่ากับร้อยละ 77.77 รองลงมาคือของแข็งแขวนลอย เท่ากับร้อยละ 73.33 ฟอสฟอรัส เท่ากับร้อยละ 72.63 และไนโตรเจน เท่ากับร้อยละ 71.13 ตามลำดับ

## Slide 69
  5.1 สรุปผล
ระบบบึงประดิษฐ์
ผลจากการศึกษาวิจัยได้ระบบบึงประดิษฐ์ที่เหมาะสมในการบำบัดน้ำเสียชุมชน ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

## Slide 70
  5.2 ข้อเสนอแนะ
  ข้อเสนอแนะ
  ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งนี้
  ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป

## Slide 71
  5.2 ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัย พบว่า พืชในระบบบึงประดิษฐ์ จะมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและมีการเพิ่มสารอินทรีย์ในระบบ ดังนั้นจึงควรมีการเก็บเกี่ยวพืชออกจากระบบ
จากการศึกษาวิจัย พบว่า หากมีการเพิ่มขนาดของบ่อให้มีพื้นที่มากขึ้นจะช่วยให้ ประสิทธิภาพการบําบัดน้ำเสียดียิ่งขึ้น
  ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งนี้

## Slide 72
  5.2 ข้อเสนอแนะ
  ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษาความเป็นไปได้และประสิทธิภาพของพืชชนิดอื่น ในการบำบัดน้ำเสีย
การศึกษาประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย ควรศึกษาคุณภาพน้ำ เพิ่มเติม เช่น ซีโอดี, น้ำมันและไขมัน, โลหะหนัก และ ธาตุอาหารในรูปอื่นๆ เป็นต้น
ควรศึกษาขีดความสามารถสูงสุดของพืชในการรองรับ ความสกปรก เช่น ขีดความสามารถในการรองรับสารพิษ และ โลหะหนัก

## Slide 73
จบการนำเสนอ