KM

( Knowledge   Management )

เรื่อง

การทำกระเบื้องเซรามิคจากวัสดุธรรมชาติเพื่อการตกแต่ง

โดย

นายปิยะ  สุขเจกพะเนาว์

ครูสาขาวิชาศิลปกรรมเซรามิก

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

การทำกระเบื้องเซรามิคจากวัสดุธรรมชาติเพื่อการตกแต่ง

โดย : นายปิยะ  สุขเจกพะเนาว์

ในการสร้างสรรค์งานเซรามิคนั้น

เปรียบได้กับการสร้างสรรค์งาน

ศิลปะแขนงหนึ่งซึ่งจำเป็นต้องใช้

ความเข้าใจในกระบวนการทำงาน

เฉพาะด้าน  ด้วยการคำนึงถึงรูปแบบและการนำไปใช้งานในแต่ละความต้องการของผู้ออกแบบหรือผู้ใช้ ดังนั้นในการออกแบบหรือการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อตกแต่งลวดลายกระเบื้องเซรามิคจึงมีความสำคัญเพราะจะทำให้ผู้บริโภคสามารถมีทางเลือกในการนำไปใช้ให้เกิดความสวยงาม เหมาะสมกับสถานที่และความต้องการได้อย่างลงตัว

กระเบื้องเซรามิคจากวัสดุธรรมชาติเพื่อการตกแต่ง เป็นการนำแนวคิดของการออกแบบในการนำสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมาประยุกต์ สร้างสรรค์ให้เกิดลวดลายบนกระเบื้องหรือชิ้นงานที่ต้องการตกแต่งลวดลาย ในครั้งนี้เป็นการนำความสวยงามตามธรรมชาติของใบไม้ที่มีอยู่ทั่วไปตามท้องถิ่นมาสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นลวดลายบนกระเบื้องเซรามิคโดยการใช้กระบวนการ การผลิตงานเซรามิคด้วยวิธีการขึ้นรูปแบบกดอัดพิมพ์จากแม่แบบพิมพ์ปูนปลาสเตอร์

แม่แบบพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ใช้ในกระบวนการขึ้นรูปชิ้นงานด้วยวิธีการกดอัดพิมพ์

การขึ้นรูปด้วยการอัดดินด้วยพิมพ์ปูนปลาสเตอร์    ( Pressing )

คือ การนำดินไปกดอัดลงในแบบพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ รูปแบบลวดลายของแม่พิมพ์จะมีลักษณะเป็นร่องลึก ต้องออกแบบทำให้การนำดินออกจากแบบพิมพ์ได้ง่ายและไม่เสียรูปทรง

พิมพ์ที่ใช้ในการขึ้นรูปแบบกดอัดดินส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพิมพ์แบบชิ้นเดียวหรือสองชิ้นแล้วแต่

รายละเอียดของชิ้นงาน อาจมีทั้งลายนูนต่ำและร่องลาย  ดินที่ใช้ในการอัดพิมพ์เพื่อขึ้นรูปชิ้นงานควรมีความเหนียวเช่นเดียวกับดินที่ใช้ในการขึ้นรูปด้วยมือหรือขึ้นแป้นหมุนจะทำให้การกดอัดดินด้วยแรงมือได้รายละเอียดของลวดลายที่ดี หลังจากถอดแบบออกจากแม่พิมพ์จึงทำการตกแต่งให้เรียบร้อยสวยงาม  ผลิตภัณฑ์ที่นิยมใช้วิธีการขึ้นรูปด้วยวิธีนี้ได้แก่  กระเบื้องปูพื้น ปูผนัง กระเบื้องมุงหลังคาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นแผ่น

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปด้วยวิธีการอัดดินด้วยแม่พิมพ์

การทำกระเบื้องเซรามิคจากวัสดุธรรมชาติเพื่อการตกแต่ง  พอจะแบ่งเป็นขั้นตอน          ดังต่อไปนี้

- เตรียมวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่  ดิน,ไม้กลึงดิน,ไม้แผ่นรองงาน,ไม้กั้นเทพิมพ์,เกรียงโป้ว,

มีดฉลุ,ฟองน้ำ,และเครื่องมือปั้น

- เตรียมใบไม้ที่ต้องการนำมาทำแบบ           3. นำดินมากลึงเป็นแผ่นบางประมาณ

เพื่อสร้างต้นแบบพิมพ์ปูนปลาสเตอร์             3 มิลลิเมตร กว้างเท่าๆกับขนาดของใบ

ไม้ ที่เตรียมไว้

- นำใบไม้ที่เตรียมไว้มาแปะทับบนดิน         5. .ใช้มีดกรีดตามรูปร่างของใบไม้แล้ว

แล้วกดลงให้แนบสนิทกับดิน                          แกะออกตามรอยที่ตัด

6.กั้นแบบเพื่อเทปูนปลาสเตอร์                  7. ผสมปูนปลาสเตอร์แล้วเทลงในต้นแบบ

8. แกะแบบออกจากแบบปูนแล้ว	        9. ทำการตกแต่งแบบปูนให้เรียบร้อยเพื่อ

นำไปตกแต่งแบบปูน		            นำไปหล่อเป็นแบบพิมพ์

10. นำต้นแบบปูนมากั้นพิมพ์เพื่อหล่อ		11. แม่พิมพ์ที่ได้จากการถอดแบบพิมพ์

เป็นแม่พิมพ์				      ปูนปลาสเตอร์

12. นำแม่พิมพ์ที่ได้มากดอัดดินเพื่อ		13. ปาดแต่งให้เรียบหลังการอัดดิน

ขึ้นรูปชิ้นงานกระเบื้อง

14. จากนั้นเคาะเบาๆเพื่อนำกระเบื้องดิน	  15. ทำการแตกแต่งกระเบื้องที่ออกจาก

ออกจากแม่พิมพ์				        พิมพ์จากนั้นก็อัดต่อเนื่องได้ตามจำ

นวนที่ต้องการ

16. แบบกระเบื้องจากดินที่อัดออกมาจาก

แม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์

17. นำมาเคลือบจากนั้นจึงนำไปเผา

18. นำชิ้นงานเข้าเตาเผาในอุณหภูมิ		   19. ชิ้นงานหลังการเผา ก็จะได้กระเบื้อง

1200 องศาเซลเซียส			        เซรามิคลวดลายจากธรรมชาติตาม

ที่ต้องการ

การทำกระเบื้องเซรามิคจากวัสดุธรรมชาติดเพื่อการตกแต่งนั้น สามารถเลือกวัสดุจากธรรมชาติได้หลากหลายชนิดแล้วแต่ผู้ออกแบบจะคิดสร้างสรรค์และขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้ที่จะนำไปใช้งาน หรือใช้ตกแต่งสถานที่ต่างๆตามเจตนาแนวคิดที่ได้ออกแบบไว้แล้วโดยสามารถปรับเปลี่ยนสีสันของตัวกระเบื้องด้วยน้ำยาเคลือบเซรามิคได้ด้วย หากมีความสนใจ

หรือต้องการความรู้เพิ่มเติมในงานกระเบื้องเซรามิคก็สามารถสอบถามได้จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

ด้านเซรามิค เพื่อสามารถนำไปพัฒนารูปแบบให้มีความหลากหลายได้ต่อไป

ปิยะ  สุขเจกพะเนาว์

เอกสารอ้างอิง:

จีรพันธ์   สมประสงค์   เทคนิคการสร้างสรรค์ศิลปะเครื่องปั้นดินเผา

สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2535

สมศักดิ์   ชวาลาวัณย์   เซรามิกส์   สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2549

ไพจิตร   อิ่งศิริวัฒน์  รวมสูตรเคลือบเซรามิกส์  สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์,2547