## Slide 1
  การผสมโลหะ (Alloy)
  คุณสมบัติของการผสม
  แผนภูมิสมดุลระบบสารเดียว
แผนภูมิสมดุล

## Slide 2
1. การผสมโลหะ (Alloy)
1.1 Solid Solution
- Substitutional Solid Solution
สารละลายที่เกิดขึ้นจากอะตอมของตัวถูกละลายเข้าไปแทน ที่อะตอมของตัวทำละลาย
- Interstitial Solid Solution
สารละลายที่เกิดจากอะตอมของตัวถูกละลายที่มีขนาดเล็กเข้าไปแทรกตัวอยู่ในโพรงหรือช่องว่างระหว่างอะตอมที่มีขนาดใหญ่

## Slide 3
1. การผสมโลหะ (Alloy) - ต่อ
รูป การละลายแบบ Substitutional
รูป การละลายแบบ Interstitial

## Slide 4
หลักเกณฑ์สำหรับการที่สารละลายโลหะจะละลายอยู่ร่วมกัน
ขนาดสัมพัทธ์ (Relative Size) ถ้าอะตอมของตัวถูกละลายและตัวทำละลายขนาดมีความแตกต่างไม่เกินร้อยละ 8 โลหะทั้งสองจะละลายได้ทุกอัตราส่วน
สัมพรรคภาพทางเคมี (Chemical Affinity) ถ้าธาตุคู่ใดมีความสามารถเข้ากันได้ดี ธาตุคู่นั้นจะไม่ ละลายเป็นสารละลาย แต่จะรวมกันเป็นสารประกอบ
เวเลนซ์ (Valence) โลหะที่มีเวเลนซ์ต่ำจะรับโลหะที่มีเวเลนซ์สูงเข้ามาละลายได้มาก โลหะที่มีเวเลนซ์สูงจะรับโลหะที่มีเวเลนซ์ต่ำเข้ามาละลายได้น้อย
ประเภทของโครงสร้างผลึก (Lattice Type) โลหะที่มีโครงสร้างผลึกชนิดเดียวกัน จะมีแนวโน้มที่จะเกิด Substitutional Solid Solution
1. การผสมโลหะ (Alloy) - ต่อ

## Slide 5
เกิดจากโลหะที่เป็นองค์ประกอบไม่สามารถละลายซึ่งกันและกันได้ อนุภาคจะอยู่ด้วยกันเป็นลักษณะที่ปะปนกันเท่านั้น
- ตัวอย่างเช่น ดีบุก (Sn) กับตะกั่ว (Pb) รวมกันได้ตะกั่ว บัดกรี (Tlumber's Sulder) และการผสมของบิสมัท (Bi) กับแคดเมียม (Cd)
1.2 Simple Mixture
1. การผสมโลหะ (Alloy) - ต่อ

## Slide 6
1.3 Intermetallic Compound
- ปริมาณของธาตุที่เป็นองค์ประกอบอยู่ในรูปของอัตราส่วนโดยจำนวนอะตอม (Atomic Ratic)
- สูตรทางเคมีของสารประกอบคำนวนได้จากอัตราส่วนระหว่างจำนวนทั้งหมดของเวเลนซ์อิเล็กตรอน กับจำนวนทั้งหมดของอะตอมในสารประกอบ
- แอลลอยชนิดนี้อาจจะถือได้ว่าเป็นสารประกอบที่ไม่แม้จริง
1. การผสมโลหะ (Alloy) - ต่อ

## Slide 7
2. คุณสมบัติของการผสม
ถ้าโลหะ 2 ชนิดผสมกันสภาวะของแข็งอย่างมีขีดจำกัด คุณสมบัติของการผสมจะผสมผสานระหว่างคุณสมบัติโลหะบริสุทธิ์ทั้งสอง
ถ้าการผสมเป็นชนิด Solid Solution ความแข็งแรงจะเพิ่มมากขึ้นกว่าโลหะบริสุทธิ์ แต่ตัวนำไฟฟ้าลดลง สำหรับสี และคุณสมบัติการเป็นแม่เหล็กนั้นไม่สามารถรู้ได้อย่างชัดเจน
ถ้าการผสมนั้นเป็นชนิด Intermetalic Solution ก็ไม่สามารถทำนายคุณสมบัติได ๆ ได้เลย

## Slide 8
เฟส(Phase) หมายถึง ระยะหรือบริเวณที่มีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกัน มีองค์ประกอบทางกายภาพเหมือนกัน แต่จะแตกต่างกันกับเฟสอื่นๆ โดยมีเส้นหรือระยะแบ่งที่แน่นอน
2. คุณสมบัติของการผสม - ต่อ
รูปหรือเฟส (Phase)
รูป ลักษณะเฟสของน้ำ.

## Slide 9
3. แผนภูมิสมดุลระบบสารเดียว
รูป แผนภูมิสมดุลระบบสารเดียว
ระบบสารเดียว(Unary System) หมายถึง ระบบที่ประกอบไปด้วยสารประกอบอย่างเดียว หรือมีธาตุบริสุทธิ์เพียงธาตุ เดียวเท่านั้น ตัวอย่างธาตุเดียว เช่น น้ำ เงิน ทองแดง และเหล็ก เป็นต้น

## Slide 10
3. แผนภูมิสมดุลระบบสารเดียว - ต่อ
รูป แผนภูมิสมดุลของเหล็กบริสุทธิ์
เหล็กบริสุทธิ์ จะมีขอบเขตสมดุลของของแข็งและของเหลวเกือบจะอยู่ในแนวระดับ
อุณหภูมิ 1,394 C เกิดเฟสของแข็ง 2 เฟส คือเฟสเดลตาและเฟสแกมมา
อุณหภูมิ 910 C ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความดันและอุณหภูมิได้
อุณหภูมิ 1,538 C ที่เกิดเฟส 3 เฟส เฟสของแข็ง เฟสของเหลว และเฟสไอหรือก๊าซ เรียกจุดนี้ว่า จุดทริปเปิล (Triple Point)

## Slide 11
รูป แผนภูมิการเย็นตัวของเหล็กบริสุทธิ์
อุณหภูมิ 1,540 C เกิดการเปลี่ยนแปลงจากของแข็งไปเป็นของแข็งเดลตา (Delta)
อุณหภูมิ 1,390 C เกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาพของแข็งเดลตา ไปเป็นของแข็งแกมมา (Gamma)
อุณหภูมิ 910 C เกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาพของแข็งจากแกมมากลายไปเป็นแอลฟา (Alpha)
3. แผนภูมิสมดุลระบบสารเดียว - ต่อ