มัลติมิเตอร์

สาระสำคัญ

มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าพื้นฐานสำหรับช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ในการหาสาเหตุ การแก้ปัญหา  การวิเคราะห์ วงจรไฟฟ้าที่มีความเกี่ยวข้องกับปริมาณของแรงดันไฟฟ้า  กระแสไฟฟ้าและความต้านทานไฟฟ้าต้องใช้เครื่องมือวัดปริมาณสิ่งต่าง ๆ  เหล่านี้เข้ามาช่วยซึ่งก็คือมัลติมิเตอร์นั้นเอง  ดังนั้นในการนำมัลติมิเตอร์ไปใช้งานจะต้องศึกษาถึงส่วนประกอบของมัลติมิเตอร์  สเกลหน้าปัดของมัลติมิเตอร์  การวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง การวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ   การวัดกระแสไฟตรง  การวัดความต้านทาน   การวัดค่าเดซิเบล  การวัดอัตราการขยายกระแสตรง   การวัดแรงดันไฟตรงค่าศูนย์ที่กลางสเกล ตลอดจนข้อควรระวังในการใช้งานมัลติมิเตอร์  เพื่อจะได้นำความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้มัลติมิเตอร์  วัดปริมาณไฟฟ้าต่าง ๆ ได้อย่างถูกวิธีต่อไป

1. ความหมายมัลติมิเตอร์

มัลติมิเตอร์หมายถึง  เครื่องมือวัดไฟฟ้าที่มีการนำเอาเครื่องมือวัดพื้นฐานทางไฟฟ้าหลายๆ  ชนิดประกอบด้วยการวัดแรงดัน  กระแส  และความต้านทาน มาไว้ในเครื่องเดียวกัน โดยใช้ส่วนเคลื่อนไหวชี้ค่าแบบดาร์สันวาล์มิเตอร์ตัวเดียวกัน   ซึ่งเรียกมิเตอร์ชนิดนี้ว่า VOM มิเตอร์ (Volt-Ohm-Milliammeter) โดยใช้สวิตช์เลือกย่านวัดทำการเลือกใช้ชนิดของมิเตอร์ตามที่ต้องการ

2. ส่วนประกอบของมัลติมิเตอร์

มัลติมิเตอร์แต่ละรุ่น แต่ละแบบ แต่ละยี่ห้อ มีความแตกต่างกันไปบ้างในส่วนของรายละเอียดของเครื่อง   ตำแหน่งปุ่มปรับ   และสเกลหน้าปัด   แต่การใช้งานการวัดค่าและการอ่านค่าจะไม่แตกต่างกัน ดังนั้นการทำความเข้าใจในการใช้งานเพียงรุ่นใดรุ่นหนึ่ง ก็สามารถนำหลักการไปใช้งานได้กับมัลติมิเตอร์รุ่นอื่น ๆ   ได้เช่นเดียวกัน

มัลติมิเตอร์ที่นิยมใช้ ได้แก่ มัลติมิเตอร์ของ SANWA เป็นเครื่องมือวัดที่ได้มาตรฐาน   แต่ละรุ่นมีการปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพให้ดีขึ้นตามลำดับ มัลติมิเตอร์ของ SANWA  รุ่น   YX–361TR  เป็นรุ่นหนึ่งที่มีผู้นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลาย  รูปร่างและส่วนประกอบของมัลติมิเตอร์รุ่นนี้  แสดงดังรูปที่1

รูปที่1 ส่วนประกอบภายนอกของ SANWA รุ่น YX–361TR

ที่มา : รูปถ่าย

จากรูปที่1 แสดงส่วนประกอบภายนอกของมัลติมิเตอร์ SANWA รุ่น YX–361TR โดยมีส่วนประกอบต่าง ๆดังนี้

หมายเลข  1	สกรูที่ใช้สำหรับการปรับแต่งเข็มมิเตอร์ให้ชี้ค่าศูนย์ทางด้านซ้ายของสเกล

หมายเลข  2	เข็มมิเตอร์

หมายเลข  3	สเกลแสดงผลมิเตอร์

หมายเลข  4	ไดโอดเปล่งแสงแสดงผลความต่อเนื่อง

หมายเลข  5	สวิตช์สำหรับเลือกย่านวัด  (Range)

หมายเลข  6	ปุ่มปรับ  0Ω  ขณะช็อตสายวัดของโอห์มมิเตอร์   และปรับค่าศูนย์กลางสเกลเมื่อเป็น  NULL มิเตอร์

หมายเลข  7	ขั้วต่อสายวัดขั้วบวก  (+)  สำหรับสายสีแดง

หมายเลข  8	ขั้วต่อสายวัดขั้วลบ  (- COM)  สำหรับสายสีดำ

หมายเลข  9	ขั้วต่อเอาต์พุตสำหรับวัดสัญญาณเสียง  (dB)  ใช้ร่วมกับขั้วลบ  (- COM)

หมายเลข  10	โครงมิเตอร์

3. สเกลหน้าปัดมัลติมิเตอร์

สเกลหน้าปัดของมัลติมิเตอร์แต่ละรุ่นแต่ละแบบจะมีรายละเอียดต่าง ๆ  แตกต่างกันบ้าง   แต่จะมีส่วนที่คล้ายกันตามมาตรฐานของมัลติมิเตอร์ทั่วไป  การวัดค่าการอ่านค่าต้องปฏิบัติในลักษณะเดียวกัน สเกลหน้าปัดมัลติมิเตอร์  SANWA รุ่น YX–361TR แสดงดังรูปที่2

รูปที่2 สเกลหน้าปัดของมัลติมิเตอร์  SANWA รุ่น YX–361TR

ที่มา : บัญญัติ  ภัคดุรงค์.  (2543 : 2)

จากรูปที่2 แสดงสเกลหน้าปัดของมัลติมิเตอร์ SANWA รุ่น  YX–361TR   โดยมีรายละเอียดดังนี้

หมายเลข  1	สเกล Ω ใช้สำหรับอ่านค่าความต้านทาน เมื่อเลือกย่านวัดไปที่โอห์มมิเตอร์(Ω)  สเกลจะเป็นสีดำ

หมายเลข  2	สเกล  DCV, A & ACV

เมื่อตั้งย่านวัด DCV เป็นสเกลที่ใช้สำหรับอ่านค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง

เมื่อตั้งย่านวัด DCmA เป็นสเกลที่ใช้สำหรับอ่านค่ากระแสไฟฟ้ากระแสตรง

เมื่อตั้งย่านวัด ACV เป็นสเกลที่ใช้สำหรับอ่านค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ

หมายเลข  3	สเกล DCV หรือค่าศูนย์กลางสเกล (NULL) เป็นสเกลที่ใช้สำหรับอ่านค่าแรงดันไฟตรงแบบค่า บวก – ลบ  สเกลเป็นสีน้ำเงิน

หมายเลข  4	สเกล AC 2.5 V ใช้สำหรับอ่านค่าแรงดันไฟกระแสสลับ เมื่อตั้งย่านวัดแรงดันไฟสลับย่าน 2.5 V (AC 2.5 V) สเกลเป็นสีแดง

หมายเลข  5	สเกล hFE เป็นสเกลที่ใช้สำหรับอ่านค่าอัตราการขยายกระแสไฟตรง ของทรานซิสเตอร์   เมื่อตั้งย่านการวัดโอห์ม (Ω) ที่  ×10  (hFE) สเกลเป็นสีน้ำเงิน

หมายเลข  6	สเกล BATT 1.5 V เป็นสเกลตรวจสอบแบตเตอรี่ 1.5 V เมื่อตั้งย่านวัด 1.5 V  BATT  สเกลเป็นสีแดงและสีน้ำเงิน

หมายเลข  7	สเกล LI (µA, mA) เป็นสเกลที่ใช้สำหรับการอ่านค่ากระแสโหลด (Load  Current) หรือ LI ของอุปกรณ์ที่วัดค่า เมื่อตั้งย่านวัดโอห์ม (Ω) เป็นสเกลสีน้ำเงิน

หมายเลข  8	สเกล LV  (V) เป็นสเกลใช้สำหรับอ่านค่าแรงดันโหลด (Load  Voltage) หรือ  LV  ของอุปกรณ์ที่ทำการวัดค่า เมื่อตั้งย่านวัดโอห์ม (Ω) เป็นสเกลสีดำ

หมายเลข  9	สเกล  dB เป็นสเกลที่ใช้สำหรับอ่านค่าความแรง ของสัญญาณเสียง เมื่อตั้งย่านการวัด ACV สเกลเป็นสีแดง

หมายเลข  10	ไดโอดเปล่งแสง (LED) ใช้สำหรับตรวจสอบอุปกรณ์หรือสายไฟว่าขาดหรือไม่

หมายเลข  11	กระจกเงา  ช่วยให้การอ่านค่าบนสเกลที่แสดงด้วยเข็มชี้ถูกต้องที่สุดโดยการอ่านค่าตำแหน่งเข็มชี้ในกระจกเงาซ้อนกันพอดี

4. การวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง

การวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงตั้งสวิตช์เลือกย่านวัดไปที่ DCV ประกอบไปด้วย 7 ย่านวัดคือ   0.1V, 0.5 V, 2.5 V, 10 V, 50 V, 250 V, 1000 V   การวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงมีขั้นตอนดังนี้

1. สายวัดสีแดงเสียบเข้าที่ขั้วต่อบวก (+) และสายวัดสีดำเสียบเข้าที่ขั้วต่อลบ (- COM)  ของมิเตอร์

2. ปรับสวิตช์เลือกย่านวัดไปย่านที่เหมาะสม   หากไม่ทราบค่าให้ใช้ย่านวัดสูงสุดไว้ก่อน  วัดแล้วเข็มไม่ขึ้นหรือขึ้นน้อยจึงจะเปลี่ยนไปใช้ย่านวัดที่ต่ำลงมาตามลำดับ

3. การวัดแรงดันใช้สายวัดทั้งสองวัดกับจุดวัดอย่างขนาน และต้องต่อสายวัดให้ตรงกับขั้วแรงดันของจุดวัด   คือสายสีดำต่อที่ขั้วลบ สีแดงต่อที่ขั้วบวกย่านวัด DCV แสดงดังรูปที่3 และการต่อมัลติมิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง   แสดงดังรูปที่4

รูปที่3 สวิตช์เลือกย่านวัดแรง                                   รูปที่4 การต่อมัลติมิเตอร์

ดันไฟฟ้ากระแสตรง (DCV)                                    วัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง

ที่มา : พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์และคณะ.   (2548 : 134)

4. อ่านค่าแรงดันที่สเกล  DCV, A & ACV โดยมีรายละเอียดดังตารางที่1

ตารางที่1 การอ่านค่าและการใช้สเกลย่านวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง

| ย่านวัด | สเกลที่ใช้อ่าน | การอ่านค่า | ค่าที่ควรใช้วัด |
| --- | --- | --- | --- |
| DC 0.1 V | 0 - 10 | ใช้ 0.01 คูณค่าที่อ่านได้ | 0 - 0.1 V |
| DC 0.5 V | 0 - 50 | ใช้ 0.01 คูณค่าที่อ่านได้ | 0.1 V - 0.5 V |
| DC 2.5 V | 0 - 250 | ใช้ 0.01 คูณค่าที่อ่านได้ | 0.5 V - 2.5 V |
| DC 10 V | 0 - 10 | อ่านค่าโดยตรง | 2.5 V – 10 V |
| DC 50 V | 0 - 50 | อ่านค่าโดยตรง | 10 V – 50 V |
| DC 250 V | 0 - 250 | อ่านค่าโดยตรง | 50 V – 250 V |
| DC 1000 V | 0 - 10 | ใช้ 100 คูณค่าที่อ่านได้ | 250 V – 1000 V |

5. การวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ

การวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับตั้งสวิตช์เลือกย่านวัดไปที่ ACV มัลติมิเตอร์  SANWA รุ่น YX–361TR  ประกอบไปด้วยย่าน  2.5 V, 10 V, 50 V, 250 V และ 1000 V การวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับมีขั้นตอนดังนี้

1. สายวัดสีแดงเสียบเข้าที่ขั้วต่อบวก (+) และสายวัดสีดำเสียบเข้าที่ขั้วต่อลบ (- COM) ของมิเตอร์เหมือนกับการวัดแรงดันไฟตรง

2. ปรับสวิตช์เลือกย่านวัดไปย่านที่เหมาะสม   หากไม่ทราบค่าแรงดันให้ใช้ย่านวัดสูงสุดไว้ก่อน

3. การวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับใช้สายวัดทั้งสองวัดกับจุดวัดอย่างขนาน โดยไม่ต้องคำนึงถึงขั้ววัด และสามารถสลับขั้วสายวัดวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับได้ ย่านวัด ACV แสดงดังรูปที่5 และการต่อมัลติมิเตอร์ วัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับแสดงดังรูปที่6

รูปที่5 สวิตช์เลือกย่านวัดแรง                                           รูปที่6 การต่อมัลติมิเตอร์

ดันไฟฟ้ากระแสสลับ(ACV)                                               วัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ

ที่มา : พันธ์ศักดิ์  พุฒิมานิตพงศ์และคณะ.   (2548 : 135)

4. อ่านค่าแรงดันที่สเกล  DCV, A & ACV   โดยมีรายละเอียดดังตารางที่2

ตารางที่2 การอ่านค่าและการใช้สเกลย่านวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ

| ย่านวัด | สเกลที่ใช้อ่าน | การอ่านค่า | ค่าที่ควรใช้วัด |
| --- | --- | --- | --- |
| AC 2.5 V | 0 – 2.5 | อ่านค่าโดยตรง | 0 – 2.5 V |
| AC 10 V | 0 - 10 | อ่านค่าโดยตรง | 2.5 V – 10 V |
| AC 50 V | 0 - 50 | อ่านค่าโดยตรง | 10 V – 50 V |
| AC 250 V | 0 - 250 | อ่านค่าโดยตรง | 50 V – 250 V |
| AC 1000 V | 0 - 10 | ใช้ 100 คูณค่าที่อ่านได้ | 250 V – 1000 V |

6. การวัดกระแสไฟตรง

การวัดกระแสไฟตรงตั้งสวิตช์เลือกย่านวัดไปที่ DCmA มัลติมิเตอร์ SANWA รุ่น

YX –361TR มีย่านวัดทั้งหมด 4 ย่านวัดคือ 50 µA, 2.5 mA, 2 mA และ 0.25 A (250 mA) การวัดกระแสไฟตรงมีขั้นตอนดังนี้

1. สายวัดสีแดงเสียบเข้าที่ขั้วต่อบวก (+) และสายวัดสีดำเสียบเข้าที่ขั้วต่อลบ (- COM)  ของมิเตอร์

2. ปรับสวิตช์เลือกย่านวัดไปย่านที่เหมาะสม หากไม่ทราบค่ากระแสไฟตรงให้ใช้ย่านวัดสูงสุดไว้ก่อน  วัดแล้วเข็มไม่ขึ้นหรือขึ้นน้อยจึงจะเปลี่ยนไปใช้ย่านวัดที่ต่ำลงมาตามลำดับ

3. การวัดกระแสไฟตรงให้ตัดวงจรและใช้สายวัดทั้งสองวัดปลายสายของวงจรที่ถูกตัด  คือการต่ออนุกรมกับวงจร  และต้องต่อสายวัดให้ตรงกับขั้วการไหลของกระแส  ย่านวัด DCmA  แสดงดังรูปที่7 การต่อมัลติมิเตอร์วัดกระแสไฟตรง  แสดงดังรูปที่8

รูปที่7 ย่านวัดกระแสไฟตรง (DCmA)         รูปที่8 การต่อมัลติมิเตอร์วัดกระแสไฟตรง

ที่มา : พันธ์ศักดิ์   พุฒิมานิตพงศ์และคณะ.   (2548 : 136)

4. อ่านค่ากระแสไฟตรงที่สเกล   DCV, A & ACV   โดยมีรายละเอียดดังตารางที่3

ตารางที่3 การอ่านค่าและการใช้สเกลย่านวัดกระแสไฟตรง

| ย่านวัด | สเกลที่ใช้อ่าน | การอ่านค่า | ค่าที่ควรใช้วัด |
| --- | --- | --- | --- |
| DC 50 µA | 0 – 50 | อ่านค่าโดยตรงในหน่วย µA | 0 – 50 µA |
| DC 2.5 mA | 0 - 250 | ใช้ 0.01 คูณค่าที่อ่านได้ในหน่วย mA | 50 µA - 2.5 mA |
| DC 25 mA | 0 - 250 | ใช้ 0.1 คูณค่าที่อ่านได้ในหน่วย mA | 2.5 mA – 25 mA |
| DC 0.25 A | 0 - 250 | อ่านค่าโดยตรงในหน่วย mA | 25 mA – 250 mA |

7. การวัดความต้านทาน

การวัดความต้านทานตั้งสวิตช์เลือกย่านวัดไปที่ Ω มัลติมิเตอร์  SANWA รุ่น YX–361TR มีย่านวัดทั้งหมด 5 ย่านวัดคือΩ ×1, Ω×10, Ω×100, Ω×1k และ Ω×10k  โดยอ่านค่าจากสเกล Ω  การวัดความต้านทาน   มีขั้นตอนดังนี้

1. สายวัดสีแดงเสียบเข้าที่ขั้วต่อบวก (+) และสายวัดสีดำเสียบเข้าที่ขั้วต่อลบ (- COM)

2. ก่อนการวัดความต้านทานทุกครั้ง หรือเปลี่ยนย่านวัดโอห์มมิเตอร์ต้องปรับแต่งเข็มชี้โอห์มมิเตอร์ชี้  0 Ωโดยการช็อตสายวัดสีดำและสีแดงเข้าด้วยกัน และปรับที่ปุ่ม 0Ω ADJ   แสดงดังรูปที่9

รูปที่9 การปรับศูนย์โอห์มมิเตอร์

ที่มา : พันธ์ศักดิ์  พุฒิมานิตพงศ์และคณะ.   (2548 : 138)

3. หากไม่ทราบค่าความต้านทานที่จะวัดให้ตั้งย่านวัด ×1 ก่อนวัดแล้วเข็มไม่ขึ้นหรือขึ้นน้อย   จึงจะเปลี่ยนไปใช้ย่านวัดที่สูงขึ้นตามลำดับ การวัดค่าความต้านทานด้วยมัลติมิเตอร์แสดงดังรูปที่6.10 (ก) ย่านวัดของ Ω  แสดงดังรูปที่6.10 (ข)

(ก)  การวัดความต้านทาน                    (ข) ย่านวัดความต้านทาน (Ω)

รูปที่10 การวัดความต้านทานและการตั้งย่านวัด Ω

ที่มา : พันธ์ศักดิ์  พุฒิมานิตพงศ์และคณะ.   (2548 : 138)

4. อ่านค่าความต้านทานที่สเกล  Ω โดยมีรายละเอียดดังตารางที่4

ตารางที่4 การอ่านค่าและการใช้สเกลย่านวัดความต้านทาน

| ย่านวัด | สเกลที่ใช้อ่าน | การอ่านค่า | ค่าที่ควรใช้วัด |
| --- | --- | --- | --- |
| ×1 |  | อ่านค่าโดยตรง | 0 – 50 Ω |
| ×10 |  | ใช้ 10 คูณค่าที่อ่านได้ | 50 Ω – 500 Ω |
| ×100 | 0 - | ใช้100 คูณค่าที่อ่านได้ | 500 Ω – 5 kΩ |
| ×1k |  | อ่านค่าโดยตรงในหน่วย kΩ | 5 kΩ – 50 kΩ |
| ×10k |  | ใช้ 10 คูณค่าที่อ่านได้ในหน่วย kΩ | 50 kΩ – 20 MΩ |

8. การวัดค่าเดซิเบล

การวัดค่าเดซิเบล  (dB)  คือการวัดสัญญาณแรงดันไฟสลับ   แต่มาอ่านค่าเดซิเบลในสเกล  dB แทนค่าแรงดัน เช่นการวัดระดับสัญญาณเสียง การวัดค่าเดซิเบล  แสดงดังรูปที่11 โดยมีขั้นตอนดังนี้

รูปที่11 การวัดค่าเดซิเบล

ที่มา : บัญญัติ  ภัคดุรงค์.  (2543 : 38)

1. เสียบสายวัดสีแดงที่ขั้ว  OUTPUT   สายวัดสีดำเสียบที่ขั้วลบ (- COM)

2. ปรับสวิตช์เลือกย่านวัดไปที่  VAC

3. นำสายวัดสีดำที่เสียบขั้วลบ (- COM) ให้ต่อกับกราวด์วงจร และสายวัดสีแดงวัดที่จุดวัด แสดงดังรูปที่6.11

4. อ่านค่าเดซิเบลที่สเกล dB ค่าในสเกล - 10 dB ~ + 10 dB  โดยมีรายละเอียดดังตารางที่5

ตารางที่5 การอ่านค่าเดซิเบล

| ย่านวัด AC | 2.5 V | 10 V | 50 V | 250 V | 1000 V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ค่า dB ที่ให้บวก | 0 | 12 | 26 | 40 | 52 |

ที่มา : บัญญัติ  ภัคดุรงค์.  (2543 : 38)

ตัวอย่างเช่น     ตั้งย่านวัดที่  VAC  50 V   อ่านค่าจากสเกลได้ 8dB

จุดวัดจะมีค่า  8 dB +  26 dB  =   34 dB

การวัด  dB จะได้ค่าเที่ยงตรงเมื่อจุดวัดมีค่าอิมพิแดนซ์  600โอห์ม

9. การวัดอัตราการขยายกระแสตรง

การวัดอัตราการขยายกระแสตรง (DC amplification factor) ของทรานซิสเตอร์เป็นการวัดหาค่าอัตราส่วนระหว่างกระแสคอลเล็กเตอร์ต่อกระแสเบส   ดังสมการ

hFE    =

เมื่อ	hFE   =  อัตราการขยายกระแสตรงของทรานซิสเตอร์

IC           =   กระแสคอลเล็กเตอร์

IB       =  กระแสเบส

ในการวัดค่า hFE สำหรับมิเตอร์ SANWA รุ่น YX – 361TR จะต้องใช้สายวัดพิเศษโดยเฉพาะเรียกว่า hFE  probe รุ่น HFE – 6 ภายในโพรบจะมีตัวต้านทานค่า 24 kΩ ต่ออยู่แสดงดังรูปที่12

รูปที่12 โพรบ  hFE

ที่มา : บัญญัติ  ภัคดุรงค์.  (2543 : 32)

การวัดอัตราการขยายกระแสตรง   (hFE)   มีขั้นตอนดังนี้

1. ปรับสวิตช์เลือกย่านวัดมาที่  R×10    (hFE)

2. ปรับศูนย์โอห์มโดยใช้สายวัดสีแดงของโพรบแทนสายมิเตอร์เส้นหนึ่ง

3. ต่อวัดทรานซิสเตอร์แสดงดังรูปที่13 (ก)  และรูปที่13 (ข)

(ก)  แบบ NPN                                            (ข) แบบ PNP

รูปที่13 การวัดค่า hFE  ของทรานซิสเตอร์

ที่มา : บัญญัติ  ภัคดุรงค์.  (2543 : 33)

4. อ่านค่าจากสเกล hFE  โดยค่าที่อ่านได้จะเป็นจำนวนเท่าและไม่มีหน่วย

10. การวัดแรงดันไฟตรงค่าศูนย์ที่กลางสเกล

มัลติมิเตอร์ SANWA รุ่น YX–361TR มีย่านวัด DCV (NULL) โดยมีค่าศูนย์อยู่ที่กลางสเกล สามารถวัดแรงดันไฟตรงได้ทั้งช่วงบวกและช่วงลบ มีย่านวัดอยู่ 2 ย่านวัดคือ DC ± 5 V  และ DC  ± 25 V โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้

1. เสียบสายวัดสีแดงที่ขั้วต่อบวก (+) สายวัดสีดำเสียบที่ขั้วต่อลบ (- COM)

2. ปรับสวิตช์เลือกย่านวัดไปที่ DCV (NULL) แสดงดังรูปที่14

3. ปรับปุ่ม 0 Ω ADJ ให้เข็มชี้กลางสเกล โดยไม่ต้องแตะสายวัดเข้าด้วยกัน แสดงดังรูป

ที่15

4. นำสายวัดของมิเตอร์ต่อกับจุดวัดอย่างขนาน โดยไม่ต้องคำนึงถึงขั้วสายวัด  แต่ต้องระวังไม่ให้ระดับ แรงดันไฟตรงเกินค่าย่านวัดที่ตั้งไว้

5. อ่านค่าโดยตรงจากสเกล NULL มิเตอร์ ย่านวัด ± 5 V หรือ  ± 25 V

รูปที่14 การปรับ   0Ω ADJ             รูปที่15 ย่านวัด   DCV(NULL)

ที่มา : บัญญัติ  ภัคดุรงค์.  (2543 : 140)

ตารางที่6 การอ่านค่าและการใช้สเกลย่านวัดแรงดันไฟตรงนัล

| ย่านตั้งวัด | สเกลใช้อ่าน | การอ่านค่า | ค่าที่วัดได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 V | 0 ถึง 5 | อ่านโดยตรง | 0 ถึง 5 V |
| 25 V | 0 ถึง 25 | อ่านโดยตรง | 0 ถึง 25 V |

ที่มา : พันธ์ศักดิ์   พุฒิมานิตพงศ์ และคณะ.   (2548 : 140)

11. ข้อควรระวังในการใช้มัลติมิเตอร์

1. ไม่ทำให้มัลติมิเตอร์ได้รับการกระทบกระเทือนหรือตกหล่น

2. ไม่เก็บในที่มีแสงแดดส่องโดยตรง  หรืออุณหภูมิและความชื้นสูง

3. การวัดปริมาณไฟฟ้าที่ไม่ทราบค่าให้ตั้งย่านการวัดไว้ที่ย่านสูง ๆ  ก่อน

4. ย่านวัด DCV (NULL) เมื่อไม่ใช้งานให้ตั้งสวิตช์เลือกย่านวัดไปที่ย่านวัดอื่น

5. ขั้วสายวัดเสียบกับขั้วมิเตอร์อย่างมั่นคงและถูกต้อง

6. เมื่อหยุดการใช้งาน   ปรับสวิตช์เลือกย่านวัดไปที่ OFF

7. เมื่อไม่ใช้งานมัลติมิเตอร์เป็นเวลานาน ๆ ควรถอดแบตเตอรี่ออก   เพื่อป้องกันการกัดกร่อนของสารเคมีจากแบตเตอรี่

สรุป

มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือวัดที่มีการนำเอาเครื่องมือวัดพื้นฐานทางไฟฟ้าหลาย ๆ  ชนิด มาไว้ในเครื่องเดียวกัน  โดยใช้สวิตช์เลือกย่านวัดทำการเลือกใช้ชนิดของมิเตอร์ตามต้องการ  มัลติมิเตอร์ แต่ละรุ่น แต่ละบริษัท มีส่วนประกอบโครงสร้าง  รายละเอียดของเครื่องแตกต่างกันบ้าง แต่การนำไปใช้งาน การวัดค่าการอ่านค่าจะไม่แตกต่างกัน

การวัดปริมาณทางไฟฟ้าจำพวกไฟฟ้ากระแสตรง  ทั้งการวัดแรงดัน และการวัดกระแส ต้องคำนึงถึงขั้วของมัลติมิเตอร์ และขั้วของแรงดันของแหล่งจ่ายในวงจร  ต้องเหมือนกัน โดยยึดหลัก ใกล้บวกต่อบวกใกล้ลบต่อลบ ปริมาณไฟฟ้ากระสลับ  ทั้งการวัดแรงดันและกระแส ไม่ต้องคำนึงถึงขั้วของมัลติมิเตอร์ และขั้วของแหล่งจ่ายในวงจร

การตั้งย่านวัดปริมาณไฟฟ้า ต้องตั้งให้ถูกกับชนิดของปริมาณไฟฟ้านั้น ๆ  ในกรณีที่ไม่ทราบค่าปริมาณไฟฟ้าที่จะทำการวัดให้ตั้งย่านวัดให้สูงไว้ก่อน  เมื่ออ่านค่าไม่ได้หรือเข็มขึ้นน้อยเกินไปจึงค่อย ๆ ลด ย่านวัดลงมาตามความเหมาะสม

การใช้มัลติมิเตอร์วัดค่าความต้านทาน การวัดไฟตรงแบบค่าศูนย์ ต้องทำการปรับแต่งให้เข็มชี้ค่าที่ตำแหน่งเลข 0 พอดี

ในการเลือกซื้อมัลติมิเตอร์ควรเลือกซื้อมัลติมิเตอร์ที่มีค่าความไวสูง ๆ  เพื่อผลการวัดจะมีความผิดพลาดต่ำ

บรรณานุกรม

ชาญชัย  แสนจันทร์ และประพันธ์  พิพัฒนสุข.  เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์.  กรุงเทพฯ :

ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ, 2547.

บัญญัติ  ภัคดุรงค์.  คู่มือการใช้มิเตอร์ SANWA.  กรุงเทพฯ : เม็ดทรายพริ้นติ้ง, 2543.

ประภา  โลมะพิเศษย์.  เครื่องวัดไฟฟ้า.  กรุงเทพฯ : เอมพันธ์, 2547.

พันธ์ศักดิ์  พุฒิมานิตพงศ์ และคณะ.  เครื่องวัดไฟฟ้า (เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์).

กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ, 2548.

รัชนัย  อินทุใส และคณะ.  เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (2104-2204).  กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์

เซ็นเตอร์, 2546.

วีรธรรม  ไชยยงค์ และไวพจน์  ศรีธัญ.  ทฤษฏีเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า.  กรุงเทพฯ :

สกายบุ๊กส์, 2546.

# Text boxes

PNP-TR

NPN-TR